BDG-WZP.261.14.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ

część A

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni dziedzińca wraz z jego odwodnieniem przy garażach obiektu GUM

- Przedmiotem zamówienia jest:

remont nawierzchni dziedzińca nr III przy garażach wraz z jego odwodnieniem (droga wewnętrzna) oraz prace remontowe uzupełniające na dziedzińcach „pod kasztanem” 
i „pod lipą” oraz wykonanie okładziny granitowej schodów zewnętrznych (od strony 
ul. Elektoralnej), prowadzących do głównych drzwi wejściowych do budynku Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, na terenie działki ewidencyjnej nr 50 
w obrębie 5-03-01.

Obiekt przy ulicy Elektoralnej 2 w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków.

- Ogólny zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy stanowią roboty  remontowo-budowlane:

kod CPV 45111000 – 8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

kod CPV 45233320 – 8 – fundamentowanie dróg;

kod CPV 45233220 – 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg;

kod CPV 45231300 – 8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- Dokumentacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja:

  - „Zamienny projekt wykonawczy remontu, branża - architektura, obiekt – nawierzchnia dziedzińców GUM wraz z kanalizacją deszczową” wykonany przez Pracownię Projektową „WENA” w 2016 r. - stanowiący część B załącznika nr 1 do SIWZ;

  - „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – remontu nawierzchni, obiekt nawierzchnia dziedzińców GUM z kanalizacją deszczową” - stanowiąca część C załącznika nr 1 do SIWZ;

  - Przedmiar robót / kosztorys dla oferenta– stanowiący część D załącznika nr 1 do SIWZ;

  - Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków dotycząca przedmiotu zamówienia -stanowiąca część E załącznika nr 1 do SIWZ;

  - Decyzja o pozwoleniu na budowę - stanowiąca część F załącznika nr 1 do SIWZ.

- Wymagane dokumenty

Zgodnie ze wzorem umowy, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, w ramach prac przygotowawczych przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan sporządza Wykonawca;

  - oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

  - uprawnień kierownika budowy:

- uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania, nadzorowania 
i kontrolowania budowy i robót , w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

- aktualny, potwierdzony zaświadczeniem, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- uprawnienia do prowadzenia prac na obiektach zabytkowych lub oświadczenia 
o odbytej co najmniej 2-letniej praktyce przy kierowaniu pracami na obiektach zabytkowych;

  - harmonogramu realizacji robót.

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 3 Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy.

Harmonogram realizacji robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia 
i akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający, w dniu podpisania umowy, przekaże Wykonawcy wytyczne do wykonania przedmiotowego harmonogramu, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności wykonywania prac na poszczególnych częściach obiektu.

- Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robót zgodnie z umową i harmonogramem;

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót;

- wykonanie robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

Z uwagi na ograniczony obszar terenu budowy wszelkie dostawy materiałów i sprzętu do wykonania zakresu zamówienia powinny odbywać się na bieżąco w miarę potrzeb 
i postępu robót.

Korzystanie z niezbędnych mediów, takich jak energia elektryczna i woda, zapewni Zamawiający. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić nieodpłatne użyczenie 
ww. mediów.

- Realizacja robót

Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa nad prowadzonymi robotami (Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy (robót), przedstawionego 
w ofercie jedynie po uprzednim pisemnym zawiadomieniu);

- zapewnienia co najmniej 3 pracowników wykonujących prace brukarskie, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;

- sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

- informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 
o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;

- informowania Zamawiającego oraz osoby pełniącej nadzór archeologiczny 
o odnalezieniu nawarstwień kulturowych lub archeologicznych zabytków ruchomych;

- informowania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, 
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o terminie odbioru robót zanikowych oraz 
o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, z wyprzedzeniem 5 dni roboczych;

- używania do wykonania zamówienia materiały i urządzenia dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodne z opisem w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projekcie;

- utrzymywania teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania zbędnych materiałów i urządzeń, odpadów oraz śmieci z terenu na którym roboty są prowadzone, a po zakończeniu robót uporządkowania teren i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

- naprawienia szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na swój koszt - 
w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub jego wyposażenia w trakcie realizacji zamówienia;

- przeprowadzenia prac mających na celu zbadanie jakości wykonanych robót oraz sprawdzenie rodzaju użytych materiałów - na żądanie Zamawiającego;

- zgłaszania na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gotowości do odbioru wykonanych prac i uczestniczenia w ich odbiorze, a przed zgłoszeniem do odbioru – do wykonania, z wynikiem pozytywnym, wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, odbiorów i badań;

- uczestniczenia w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zamówienia - na wezwanie Zamawiającego;

- prowadzenia dziennika budowy.

    - Warunki gwarancji

Na roboty objęte zamówieniem Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji.

    - Termin zakończenia robót

Roboty zostaną wykonane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy.