NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości w GUM.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń i systemu klimatyzacji dla wzorców czasu i częstotliwości w GUM, polegająca na przebudowie, remoncie i adaptacji pomieszczenia nr 061 w piwnicy budynku „C” Głównego Urzędu Miar przy 
ul. Elektoralnej 2 w Warszawie.

Obiekt przy ulicy Elektoralnej 2 w Warszawie, wpisany jest do rejestru zabytków.

- Ogólny zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy stanowią roboty  remontowo-budowlane:

kod CPV 45453000 – 7 – roboty remontowe i renowacyjne;

kod CPV 45450000 – 6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

kod CPV 45310000 – 3 – roboty instalacyjne elektryczne;

kod CPV 45312100 – 8 – instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;

kod CPV 45331200 – 8 – instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Dokumentacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, stanowiąca części B do części F załącznika nr 1 do SIWZ:

- projekt pt. „Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczenia nr 061 w piwnicy budynku C, kompleksu budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie”, wykonany przez SAWA – TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. w 2017 r., który składa się 
z wymienionych poniżej części:

- projektu budowlano-wykonawczego – branża architektura,

- projektu budowlano-wykonawczego – branża konstrukcja,

- projektu budowlano-wykonawczego – branża elektryczna

- projektu budowlano-wykonawczego instalacja klimatyzacji – branża sanitarna,

oraz

aneks pt. „Aneks do projektu adaptacji instalacji klimatyzacji dla pom. 061 w bud. C”, wykonany przez BRAND SIGNALS Paweł Tarnowski w 2018 r.;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branży robót budowlanych branży robót elektrycznych i branży instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja precyzyjna), wykonane przez SAWA – TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. w 2017 r.;

- przedmiary robót dla robót budowlanych, elektrycznych i instalacji wentylacji 
i klimatyzacji precyzyjnej, wykonany przez SAWA – TECH Projektowanie 
i Wykonawstwo Sp. z o.o.;

- decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków dotycząca przedmiotu zamówienia;

- decyzja o pozwoleniu na budowę;

    - Okres gwarancji

Na roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli co najmniej 
36 miesięcznej gwarancji.

    - Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy.